## Slide 1: Ultraljud
Tor Modin & Sahand Khodabandehloo

## Slide 2: Introduktion
Högfrekvent mekanisk våg ()
Tre fysikaliska principer:
  Time-of-flight
  Dopplereffekt
  Dämpning av ljudvågor (akustiska svängningar)
Figur 1 – Spektrum av ultraljud (inklusive frekvenser). Bildkälla: https://www.wearebodybeautiful.com/app/uploads/2019/03/Ultrasound-ranges.png
Notes: En ultraljudsskanning är en bildbehandlingsmetod som baserar sig på högfrekventa ljudvågor och tre fysikaliska principer för att producera tredimensionella bilder av strukturer i kroppen: Time-of-Flight (för avkänning av längd), Dopplereffekt (för avkänning av hastighet) och dämpning av ljudvågor i vävnad. Med frekvenser över 20 kHz är ultraljudvågor inte hörbara för människor, och i kliniska sammanhang används vanligtvis frekvenser mellan 1–15 MHz.

## Slide 3: Introduktion
Diagnostisk mätinstrument
Användningsområden
  Obstetrik (fosterdiagnostik)
  Gynekologi
  Organdiagnostik
  Avbildning av hjärta och kärl (blodhastighet)
Figur 2 – Ultraljudsbild på foster. Bildkälla: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/CRL_Crown_rump_length_12_weeks_ecografia_Dr._Wolfgang_Moroder.jpg/220px-CRL_Crown_rump_length_12_weeks_ecografia_Dr._Wolfgang_Moroder.jpg
Notes: Det finns flera anledningar till att ultraljud är en av de vanligaste kliniska avbildningsteknikerna. För det första finns det handhållna enheter, vilket sparar mycket tid och resurser. För det andra kan tekniken kontinuerligt ta bilder med en bildhastighet i realtid. För det tredje medför proceduren få eller inga negativa hälsoeffekter med tanke på bristen på joniserande strålning och starka magnetfält, vilket bidrar till dess utbredda användning inom obstetrik och gynekologi. Andra medicinska tillämpningar sträcker sig från att diagnostisera ett tillstånd till att vägleda en kirurg under en procedur.

## Slide 4: Sensor: Piezoelektrisk element
Figur 3 – Ultraljudsändare (eng. transducer) med aktiva källor (piezoelektriska element)
Figur 4 – Mekanisk rörelse (piezoelektrisk effekt) av ett piezoelektriskt element orsakad av en applicerad oscillerande spänning.
Notes: Ultraljudvågorna produceras av en ultraljudssändare med en uppsättning av en eller flera individuella aktiva källor, från vilka parallella ultraljudstålar utsänds och passerar genom vävnad. Varje källa är ett piezoelektriskt element. När en oscillerande spänning appliceras, oscillerar tjockleken av varje element med samma frekvens, där tjockleksändringen är proportionell mot storleken och polariteten av denna spänning. En för hög spänning kan orsaka skada hos patienten.

## Slide 5: Funktion: Proceduren
Undvika luft mellan givare och patienthud
250 ml kostar cirka 50 kronor

## Slide 6: Funktion: Från signalkälla till signaldetektion
Sändaren utsänder tryckvåg
Reflektion & Transmission & Absorption
  Gränser mellan vävnader
  Skillnader i akustiska och fysikaliska egenskaper
  Ljudhastigheten skiljer sig
Figur 4 – Reflektion av ultraljudvågor och motsvarande genererade ultraljudsbild. Bildkälla: Introduction to Medical Imaging (Nadine Barrie Smith and Andrew Webb) Cambridge 2011. ISBN 978-0-521-19065-7
Notes: Det första steget är att placera ultraljudsändaren i fysisk kontakt med patientens hud. När den oscillerande spänningen appliceras, omvandlas den mekaniska rörelsen av de piezoelektriska elementen till en tryckvåg som sänds in i kroppen. En bråkdel av energin reflekteras från gränserna mellan vävnader på grund av skillnader i akustiska och fysikaliska egenskaper; resterande energi transmitteras vidare genom gränsen.

## Slide 7: Funktion: Från signalkälla till signaldetektion
Akustisk impedans
Sändaren detekterar signal
Bilden produceras i realtid
  Pixelintensitet proportionell mot styrka av signal
Tabell 1 – Tabellvärden för ultraljudvågors fortplantning genom olika vävnader. Bildkälla: Introduction to Medical Imaging (Nadine Barrie Smith and Andrew Webb) Cambridge 2011. ISBN 978-0-521-19065-7
Notes: Den reflekterade vågen detekteras av sändaren. När signalen från den djupaste vävnaden detekterats, skickas nästa våg av ultraljud. Processen upprepas tills hela bilden framställts och en monitor visar bilden medan skanningen utförs. Pixelintensiteten i bilden är proportionell mot styrkan av den reflekterade signalen.

## Slide 8: Teknisk uppsättning
Exempelbild (vissa delar ej universella)

## Slide 9: Risker
Foster
Djurförsök
Endoskopiskt ultraljud
Notes: Risk att ett foster värms upp vid felaktig användning.
Man har visat I djurförsök att upprepade intensiva försök med ultraljud har lett till hjärnskador. (Hur ofta och vilken dos hittade jag inte?)

## Slide 10: Kostnad
Portabel maskin 14 800 kr
Portabel maskin 270 000 kr

## Slide 11: Livscykel
Livstid
Underhåll
Vanliga förslitningsskador
Återvinning
Notes: Livstid på ungefär 8 år
Behöver regelbundet underhåll
Vanliga förslitningsskador är att kablar går sönder och att transducerelementen skadas så att de inte skickar iväg en bra signal
Återvinning är möjlig

## Slide 12: Märken

## Slide 13: Marknadsandelar

## Slide 14: Källor
Kurslitteratur
Introduction to Medical Imaging (Nadine Barrie Smith and Andrew Webb) Cambridge 2011. ISBN 978-0-521-19065-7
Webkällor:
Ultrasound scan (NHS) (hämtad 2022-03-21)
Ultraljudsutrustning (Medistore) (hämtad 2022-03-10)

## Slide 15: Tack
sahandkh@kth.se
Torm@kth.se